ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ АУДИТЕ

организации ООО «Сварка» (ОСП-1) на соответствие требованиям СДС НАКС

с целью получения Аттестата соответствия НАКС, для выполнения работ по добровольной сертификации в качестве Органа по сертификации в Системе добровольной сертификации персонала сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сварка» (ООО «Сварка»).

Юридический адрес: 142717, город Москва, улица Прямая, дом 43, корпус 3.

Фактический адрес (местонахождение): 142717 город Москва, улица Мира, дом 12.

Адрес для почтовых отправлений: 142717, город Москва, а/я 75.

Телефон: (495) 355-96-52.

Факс: (495) 355-91-23.

E-mail: ooosvarka@yandex.ru.

Консультирование и технический аудит проведен рабочей группой экспертов СДС, назначенной указанием № ОСП-1 от 01 сентября 2015 года,  в составе:

Прилуцкий Андрей Иванович – председатель рабочей группы,

Чупрак Александр Иванович – член рабочей группы,

Марков Николай Николаевич – член рабочей группы.

Срок проведения технического аудита с 24 по 26 сентября 2015 года.

1. Заявляемая область деятельности ОС:

Объект сертификации:

Сварщик

| Способы (процессы) сварки: | РД (111); МД (112); МПС (114); МФ (121); МФ (124); МФ (125); МАДП (131); МПИ (132); МПИ (133); МП (135); МПГ (136); МПГ (138); РАД (141); МАД (141); РАД (142); РНИ (143); МНИ (143); РАД (145); МАД (145); МНИ (146); РНА (147); МНА (147); П (151); П (152); П (153); П (154); П (155); Г (311); Г (312); Г (313); Г; Т (71); Э; НГ; НИ; ЗН. |
| --- | --- |

Сварщик-оператор

| Способы (процессы) сварки: | АПС (114); АФ (121); АФ (122); АФ (124); АФ (125); АФ (126); ААДП (131); АПИ (132); АПИ (133); АПГ (135); АППГ (136); АППГ (138); ААД (141); ААД (142); АНИ (143); ААД (145); АНИ (146); АНА (147); ДМ (185); КТС (211); КТС (212); КШС (221); КШС (222); КШС (223); КШС (224); КШС (225); КШС (226); КРС (231); КРС (232); КСО (241); КСО (242); КСС (25); КСО (26); ВЧС (27); У (41); СТ (421); СТ (422); СТ (423); СТ (43); В (441); МИ (442); Д (45); ГП (47); ДХ (48); ДП (49); ЭЛ (511); ЭЛ (512); ЭЛ (513); Л (521); Л (522); Л (523); ЭШ (721); ЭШ (722); ДПФ (73); И (741); И (742); И (743); СЛ (753); ПС (783); ПС (784); ПС (785); ПС (786); ПС (787); НИ; ЗН; П (151); П (152); П (153); П (154); П (155). |
| --- | --- |

Слесарь по сборке деталей под сварку

| Виды слесарных работ: | Зачистка абразивным инструментом кромок стыка перед и в процессе сварки, участков шва с дефектами с целью подготовки сварного соединения к ремонту; Подготовка кромок стыка под сварку механическим способом с применением станков подготовки кромок; Восстановление геометрических параметров деталей; Сборка соединений с применением центрирующих приспособлений. |
| --- | --- |

Термист

| Способы термообработки: | ТИН; ТРН; ТКН; ТКОН; ТГН; ТСН; ТНЭП. |
| --- | --- |

Паяльщик

| Способы (процессы) пайки: | ПАК (912); ПАК (919); ПАК (922); ПАК (923); ПАК (942); ПАК (943); ПАК (947); ПАК (949); СПГ (971); СПД (972); СПД (973); СПД (974); СПД (975). |
| --- | --- |

Паяльщик-оператор

| Способы (процессы) пайки: | ПАК (911); ПАК (912); ПАК (913); ПАК (914); ПАК (916); ПАК (918); ПАК (919); ПАК (921); ПАК (922); ПАК (923); ПАК (924); ПАК (925); ПАК (926); ПАК (941); ПАК (942); ПАК (943); ПАК (944); ПАК (945); ПАК (946); ПАК (947); ПАК (948); ПАК (949); ПАК (951); ПАК (953); ПАК (954); ПАК (955); ПАК (957); СПД (972); СПД (973); СПД (974); СПД (975); СПД (976); СПЭ (977). |
| --- | --- |

Резчик

| Способы (процессы) резки: | РВД (821); РКД (822); РП (831); РП (832); РВП (833); РП (834); СК (86); СВД (871); СКД (872). |
| --- | --- |

Резчик-оператор

| Способы (процессы) резки: | СК (86); СВД (871); СКД (872); РЛ (84); РП (831); РП (832); РВП (833); РП (834). |
| --- | --- |

Специалист сварочного производства (ССП)

| Вид производственной деятельности ССП: | Мастер Технолог Инженер Инструктор Преподаватель |
| --- | --- |

Специалист неразрушающего контроля (СНК)

| Вид производственной деятельности СНК: | Дефектоскопист Технолог Инженер |
| --- | --- |
| Методы неразрушающего контроля: | АТ; ЕТ; ТТ; LT; MT; PT; RT; ST; UT; VT. |

Специалист механических испытаний и исследований (СМИИ)

| Вид производственной деятельности СМИИ: | Лаборант Инженер |
| --- | --- |
| Виды и методы механических испытаний и исследований: |
| Механические статические испытания 1.1. Прочности на растяжение; 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200(С; 1.3. Прочности на сжатие; 1.4. Прочности на изгиб; 1.5. Прочности на кручение; 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С; 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении; 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости; 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика); 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара); 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды); 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника); 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика); 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка); 3.7. Измерение методом ударного отпечатка; 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников); 3.9. Кинетический метод. Испытания на коррозионную стойкость 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание; 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования; 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний; 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии; 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии; 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание; 5.2. Загиб; 5.3. Раздача; 5.4. Бортование; 5.5. На осадку. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования; 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии; 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения; 6.4. Электронно-микроскопические исследования. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ; 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов; 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов. Специальные виды (методы) испытаний. |

Контролер сварочных работ

| Способы (процессы) сварки: | РД (111); МД (112); МПС (114); АПС (114); МФ (121); АФ (121); АФ (122); МФ (124); АФ (124); МФ (125); АФ (125); АФ (126); МАДП (131); ААДП (131); МПИ (132); АПИ (132); МПИ (133); АПИ (133); МП (135); АПГ (135); МПГ (136); АППГ (136); МПГ (138); АППГ (138); РАД (141); МАД (141); ААД (141); РАД (142); ААД (142); РНИ (143); МНИ (143); АНИ (143); РАД (145); МАД (145); ААД (145); МНИ (146); АНИ (146); РНА (147); МНА (147); АНА (147); П (151); П (152); П (153); П (154); П (155); ДМ (185); КТС (211); КТС (212); КШС (221); КШС (222); КШС (223); КШС (224); КШС (225); КШС (226); КРС (231); КРС (232); КСО (241); КСО (242); КСС (25); КСО (26); ВЧС (27); Г (311); Г (312); Г (313); Г; У (41); СТ (421); СТ (422); СТ (423); СТ (43); В (441); МИ (442); Д (45); ГП (47); ДХ (48); ДП (49); ЭЛ (511); ЭЛ (512); ЭЛ (513); Л (521); Л (522); Л (523); Т (71); ЭШ (721); ЭШ (722); ДПФ (73); И (741); И (742); И (743); СЛ (753); ПС (783); ПС (784); ПС (785); ПС (786); ПС (787); Э; НГ; НИ; ЗН. |
| --- | --- |

| Методы неразрушающего контроля: | АТ; ЕТ; ТТ; LT; MT; PT; RT; ST; UT; VT. |
| --- | --- |
| Виды и методы механических испытаний и исследований: |
| Механические статические испытания 1.1. Прочности на растяжение; 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200(С; 1.3. Прочности на сжатие; 1.4. Прочности на изгиб; 1.5. Прочности на кручение; 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С; 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении; 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости; 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика); 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара); 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды); 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника); 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика); 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка); 3.7. Измерение методом ударного отпечатка; 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников); 3.9. Кинетический метод. Испытания на коррозионную стойкость 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание; 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования; 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний; 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии; 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии; 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание; 5.2. Загиб; 5.3. Раздача; 5.4. Бортование; 5.5. На осадку. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования; 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии; 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения; 6.4. Электронно-микроскопические исследования. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ; 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов; 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов. Специальные виды (методы) испытаний. |

2. Сведения об экзаменационном центре ОСП-1-1ЭЦ:

Наименование организации, на базе которой создается (действует) ЭЦ: Общество с ограниченной ответственностью «Сварка».

Юридический адрес: 142717, город Москва, улица Прямая, дом 43, корпус 3.

Фактический адрес: 142717 город Москва, улица Мира, дом 12.

Руководитель экзаменационного центра – Петров Сергей Николаевич, действует на основании Приказа № 346 от 20.08.2015 г.

Заявляемая область деятельности:

Объект сертификации:

Сварщик

| Способы (процессы) сварки: | РД (111); МД (112); МПС (114); МФ (121); МФ (124); МФ (125); МАДП (131); МПИ (132); МПИ (133); МП (135); МПГ (136); МПГ (138); РАД (141); МАД (141); РАД (142); РНИ (143); МНИ (143); РАД (145); МАД (145); МНИ (146); РНА (147); МНА (147); П (151); П (152); П (153); П (154); П (155); Г (311); Г (312); Г (313); Г; Т (71); Э; НГ; НИ; ЗН. |
| --- | --- |

Сварщик-оператор

| Способы (процессы) сварки: | АПС (114); АФ (121); АФ (122); АФ (124); АФ (125); АФ (126); ААДП (131); АПИ (132); АПИ (133); АПГ (135); АППГ (136); АППГ (138); ААД (141); ААД (142); АНИ (143); ААД (145); АНИ (146); АНА (147); ДМ (185); КТС (211); КТС (212); КШС (221); КШС (222); КШС (223); КШС (224); КШС (225); КШС (226); КРС (231); КРС (232); КСО (241); КСО (242); КСС (25); КСО (26); ВЧС (27); У (41); СТ (421); СТ (422); СТ (423); СТ (43); В (441); МИ (442); Д (45); ГП (47); ДХ (48); ДП (49); ЭЛ (511); ЭЛ (512); ЭЛ (513); Л (521); Л (522); Л (523); ЭШ (721); ЭШ (722); ДПФ (73); И (741); И (742); И (743); СЛ (753); ПС (783); ПС (784); ПС (785); ПС (786); ПС (787); НИ; ЗН; П (151); П (152); П (153); П (154); П (155). |
| --- | --- |

Слесарь по сборке деталей под сварку

| Виды слесарных работ: | Зачистка абразивным инструментом кромок стыка перед и в процессе сварки, участков шва с дефектами с целью подготовки сварного соединения к ремонту; Подготовка кромок стыка под сварку механическим способом с применением станков подготовки кромок; Восстановление геометрических параметров деталей; Сборка соединений с применением центрирующих приспособлений. |
| --- | --- |

Термист

| Способы термообработки: | ТИН; ТРН; ТКН; ТКОН; ТГН; ТСН; ТНЭП. |
| --- | --- |

Паяльщик

| Способы (процессы) пайки: | ПАК (912); ПАК (919); ПАК (922); ПАК (923); ПАК (942); ПАК (943); ПАК (947); ПАК (949); СПГ (971); СПД (972); СПД (973); СПД (974); СПД (975). |
| --- | --- |

Паяльщик-оператор

| Способы (процессы) пайки: | ПАК (911); ПАК (912); ПАК (913); ПАК (914); ПАК (916); ПАК (918); ПАК (919); ПАК (921); ПАК (922); ПАК (923); ПАК (924); ПАК (925); ПАК (926); ПАК (941); ПАК (942); ПАК (943); ПАК (944); ПАК (945); ПАК (946); ПАК (947); ПАК (948); ПАК (949); ПАК (951); ПАК (953); ПАК (954); ПАК (955); ПАК (957); СПД (972); СПД (973); СПД (974); СПД (975); СПД (976); СПЭ (977). |
| --- | --- |

Резчик

| Способы (процессы) резки: | РВД (821); РКД (822); РП (831); РП (832); РВП (833); РП (834); СК (86); СВД (871); СКД (872). |
| --- | --- |

Резчик-оператор

| Способы (процессы) резки: | СК (86); СВД (871); СКД (872); РЛ (84); РП (831); РП (832); РВП (833); РП (834). |
| --- | --- |

Специалист сварочного производства (ССП)

| Вид производственной деятельности ССП: | Мастер Технолог Инженер Инструктор Преподаватель |
| --- | --- |

Специалист неразрушающего контроля (СНК)

| Вид производственной деятельности СНК: | Дефектоскопист Технолог Инженер |
| --- | --- |
| Методы неразрушающего контроля: | АТ; ЕТ; ТТ; LT; MT; PT; RT; ST; UT; VT. |

Специалист механических испытаний и исследований (СМИИ)

| Вид производственной деятельности СМИИ: | Лаборант Инженер |
| --- | --- |
| Виды и методы механических испытаний и исследований: |
| Механические статические испытания 1.1. Прочности на растяжение; 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200(С; 1.3. Прочности на сжатие; 1.4. Прочности на изгиб; 1.5. Прочности на кручение; 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С; 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении; 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости; 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика); 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара); 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды); 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника); 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика); 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка); 3.7. Измерение методом ударного отпечатка; 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников); 3.9. Кинетический метод. Испытания на коррозионную стойкость 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание; 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования; 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний; 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии; 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии; 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание; 5.2. Загиб; 5.3. Раздача; 5.4. Бортование; 5.5. На осадку. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования; 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии; 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения; 6.4. Электронно-микроскопические исследования. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ; 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов; 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов. Специальные виды (методы) испытаний. |

Контролер сварочных работ

| Способы (процессы) сварки: | РД (111); МД (112); МПС (114); АПС (114); МФ (121); АФ (121); АФ (122); МФ (124); АФ (124); МФ (125); АФ (125); АФ (126); МАДП (131); ААДП (131); МПИ (132); АПИ (132); МПИ (133); АПИ (133); МП (135); АПГ (135); МПГ (136); АППГ (136); МПГ (138); АППГ (138); РАД (141); МАД (141); ААД (141); РАД (142); ААД (142); РНИ (143); МНИ (143); АНИ (143); РАД (145); МАД (145); ААД (145); МНИ (146); АНИ (146); РНА (147); МНА (147); АНА (147); П (151); П (152); П (153); П (154); П (155); ДМ (185); КТС (211); КТС (212); КШС (221); КШС (222); КШС (223); КШС (224); КШС (225); КШС (226); КРС (231); КРС (232); КСО (241); КСО (242); КСС (25); КСО (26); ВЧС (27); Г (311); Г (312); Г (313); Г; У (41); СТ (421); СТ (422); СТ (423); СТ (43); В (441); МИ (442); Д (45); ГП (47); ДХ (48); ДП (49); ЭЛ (511); ЭЛ (512); ЭЛ (513); Л (521); Л (522); Л (523); Т (71); ЭШ (721); ЭШ (722); ДПФ (73); И (741); И (742); И (743); СЛ (753); ПС (783); ПС (784); ПС (785); ПС (786); ПС (787); Э; НГ; НИ; ЗН. |
| --- | --- |

| Методы неразрушающего контроля: | АТ; ЕТ; ТТ; LT; MT; PT; RT; ST; UT; VT. |
| --- | --- |
| Виды и методы механических испытаний и исследований: |
| Механические статические испытания 1.1. Прочности на растяжение; 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200(С; 1.3. Прочности на сжатие; 1.4. Прочности на изгиб; 1.5. Прочности на кручение; 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С; 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении; 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости; 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика); 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара); 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды); 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника); 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика); 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка); 3.7. Измерение методом ударного отпечатка; 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников); 3.9. Кинетический метод. Испытания на коррозионную стойкость 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание; 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования; 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний; 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии; 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии; 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание; 5.2. Загиб; 5.3. Раздача; 5.4. Бортование; 5.5. На осадку. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования; 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии; 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения; 6.4. Электронно-микроскопические исследования. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ; 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов; 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов. Специальные виды (методы) испытаний. |

- Сведения о составе экспертов по сертификации ОС и экзаменаторов ЭЦ:

  - Фамилия Имя Отчество: Иванов Иван Иванович

    - Номер удостоверения: 1111-01-ДСП

Вид деятельности: эксперт по сертификации

ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Наименование объекта сертификации: Сварщик

Характеристики объекта сертификации: Способ (процесс) сварки

Свойства объекта сертификации: Г, Г (311), Г (312), Г (313), ЗН, МАД (141), МАД (145), МАДП (131), МД (112), МНА (147), МНИ (143), МНИ (146), МП (135), МПГ (136), МПГ (138), МПИ (132), МПИ (133), МПС (114), МФ (121), МФ (124) , МФ (125), НГ, НИ, РАД (141), РАД (142), РАД (145), РД (111), РНА (147), РНИ (143), Э

Наименование объекта сертификации: Резчик

Характеристики объекта сертификации: Способ (процесс) резки

Свойства объекта сертификации: РВД (821), РВП (833), РКД (822), РП (831), РП (832), РП (834), СВД (871), СК (86), СКД (872)

Наименование объекта сертификации: Резчик-оператор

Характеристики объекта сертификации: Способ (процесс) резки

Свойства объекта сертификации: РВП (833), РП (831), РП (832), РП (834), СВД (871), СК (86), СКД (872)

    - Номер удостоверения: 1111-02-ДСП

Вид деятельности: экзаменатор

ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Наименование объекта сертификации: Сварщик

Характеристики объекта сертификации: Способ (процесс) сварки

Свойства объекта сертификации: Г, Г (311), Г (312), Г (313), ЗН, МАД (141), МАД (145), МАДП (131), МД (112), МНА (147), МНИ (143), МНИ (146), МП (135), МПГ (136), МПГ (138), МПИ (132), МПИ (133), МПС (114), МФ (121), МФ (124) , МФ (125), НГ, НИ, РАД (141), РАД (142), РАД (145), РД (111), РНА (147), РНИ (143), Э

Наименование объекта сертификации: Резчик

Характеристики объекта сертификации: Способ (процесс) резки

Свойства объекта сертификации: РВД (821), РВП (833), РКД (822), РП (831), РП (832), РП (834), СВД (871), СК (86), СКД (872)

Наименование объекта сертификации: Резчик-оператор

Характеристики объекта сертификации: Способ (процесс) резки

Свойства объекта сертификации: РВП (833), РП (831), РП (832), РП (834), СВД (871), СК (86), СКД (872)

4. Руководитель Органа по сертификации – Иванов Сергей Дмитриевич, действует на основании Приказа №10/л от 20.08.2015 г.

3. Для проведения технического аудита представлены:

- Заявка на проведение экспертного обследования (проверки соответствия) № 1 от 20.08.2015 г.;

- Оригинал (нотариально заверенная копия) выписки из ЕГРЮЛ;

- Устав организации (нотариально заверенная копия);

- Приказ руководителя организации о создании ОС № 1 от 12.08.2015 г.;

- Приказ руководителя организации о назначении руководителя ОС № 10/л от 20.08.2015 г.;

- Документы об аттестации руководителя ОС в качестве эксперта по сертификации ОС в ЦК НАКС;

- Инструкция руководителя ОС;

- Документы системы менеджмента качества:

- документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

- руководство по качеству;

- документированные процедуры;

- документы, включая записи, необходимые для обеспечения эффективного планирования, работы и управления процессами организации;

- Положение об ОС, подписанное руководителем ОС, утвержденное руководителем организации ОС, содержащее:

- область деятельности ОС;

- организационную структуру ОС;

- состав экспертов по сертификации;

- порядок организации и проведения сертификации;

- порядок оформления сертификационных документов и результатов сертификации;

- порядок предоставления сведений о результатах сертификации в Реестр Системы;

- порядок учета и выдачи сертификационных документов, ведение делопроизводства и архива ОС;

- порядок рассмотрения претензий, жалоб и апелляций;

- сведения о наличии офисных помещений, помещений для проведения сертификационных процедур;

- сведения о наличии компьютерной и оргтехники;

- сведения об имеющихся нормативных документах и технической литературе;

- перечень ЭЦ и порядок взаимодействия с ЭЦ;

- Штатное расписание организации;

- Должностные инструкции штатных сотрудников организации, касающихся деятельности ОС;

- Трудовые договора со штатными и внештатными сотрудниками, участвующими в деятельности ОС;

- Документы об аттестации экспертов по сертификации ОС и экзаменаторов ЭЦ, аттестованных в соответствии с «Положением о порядке аттестации экспертов по сертификации и экзаменаторов Системы добровольной сертификации персонала сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний», в соответствии с заявляемой областью деятельности ОС;

- Инструкция эксперта по сертификации ОС;

- Помещения для организации и проведения сертификационных процедур, размещения персонала и ведения архива;

- Компьютеры и оргтехника с подключением к информационно-телекоммуникационным сетям;

- Документы подтверждающие право на пользование или распоряжение в течение заявленного срока деятельности помещениями, компьютерной и оргтехникой;

- Нормативная документация и техническая литература, имеющаяся в ОС согласно заявляемой области деятельности ОС;

- Документы, регламентирующие охрану труда и технику безопасности;

- Архив ОС и порядок его ведения;

- Документальное подтверждение проведения и оформления процедур сертификации в соответствии с требованиями СДС НАКС, за предыдущий период действия Аттестата соответствия НАКС.

По экзаменационному центру ОСП-1-1ЭЦ:

- Приказ (распоряжение) руководителя организации, на базе которой создается (действует) ЭЦ, о создании ЭЦ № 11 от 20.08.2015 г.;

- Приказ (распоряжение) руководителя организации, на базе которой создается (действует) ЭЦ, о назначении руководителя ЭЦ № 11 от 20.08.2015 г.;

- Документы об аттестации руководителя ЭЦ в качестве экзаменатора в ЦК НАКС;

- Инструкция руководителя ЭЦ;

- Договор о взаимодействии между ОС и организацией, на базе которой создается (действует) ЭЦ; (для ЭЦ иного юридического лица с ОС)

- Положение об ЭЦ, подписанное руководителем ЭЦ, согласованное с руководителем организации, на базе которой создается (действует) ЭЦ, и утвержденное руководителем организации - ОС, содержащее:

- область деятельности ЭЦ;

- сведения об организационной структуре ЭЦ;

- сведения о составе экзаменаторов;

- порядок организации и проведения проверки теоретических знаний и практических навыков;

- порядок оформления документов по результатам проверки теоретических знаний и практических навыков;

- порядок взаимодействия с ОС и предоставления сведений о результатах проверки теоретических знаний и практических навыков в ОС;

- порядок учета и выдачи документов по процедуре проверки теоретических знаний и практических навыков;

- порядок ведение делопроизводства и архива ЭЦ;

- порядок обращения с основными и сварочными материалами;

- сведения о наличии помещений, оборудования, средств измерений, оснастки и инструментов, компьютерной и оргтехники, обеспечивающих проведение проверки теоретических знаний и практических навыков в области деятельности ЭЦ;

- сведения о наличии аттестованной или аккредитованной лаборатории для проведения испытаний;

- сведения об имеющихся нормативных документах и технической литературе;

- Должностные инструкции сотрудников ЭЦ;

- Инструкция экзаменатора ЭЦ;

- (Документарное подтверждение права пользования) Помещения для персонала и архива ЭЦ, проведения проверки теоретических знаний и практических навыков, хранения материалов, заготовок, образцов, приборов, оборудования, оснастки, инструмента, спецодежды, находящиеся в собственности организации или в распоряжении на ином законном основании;

- (Документы, подтверждающие наличие) Рабочие места, сварочное оборудование, контрольно-измерительные приборы, оснастка, инструменты, спецодежда, материалы в соответствии с заявляемой областью деятельности (в соответствии с п. 6.5.3. – 6.5.14. «Требований к ОС и ЭЦ СДС»;

- Документы, подтверждающие наличие в организации, на базе которой создается (действует) ЭЦ, лаборатории для проведения разрушающих испытаний и неразрушающего контроля в соответствии с заявляемой областью деятельности ЭЦ (Свидетельство об аттестации №00А000001 Лаборатории ООО «Сварка» действительное до 28.12.2015 г.);

- Документы на специалистов по неразрушающему контролю и разрушающим испытаниям;

- Сборники вопросов для проверки теоретических знаний;

- Практические задания для заявляемых объектов сертификации;

- (Документы, подтверждающие наличие) Нормативные документы, техническая литература, документы Системы, методические материалы проверки теоретических знаний и практических навыков;

- Журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности;

- Журналы учета работ при проверке практических навыков;

- Инструкции по безопасному ведению работ при проведении проверки практических навыков;

- (Документы подтверждающие наличие) Компьютеры и оргтехника с подключением к информационно-телекоммуникационным сетям (в собственности организации);

- Архив ЭЦ и порядок его ведения.

4. Результаты технического аудита:

В результате проведения технического аудита установлены следующие несоответствия требованиям СДС НАКС:

4.1. Не представлены документы об аттестации лаборатории неразрушающего контроля 
ООО «Сварка»;

4.2. Требуется актуализация Положения об ЭЦ, в соответствии с п. 5.6.4. «Требований к ОС И ЭЦ СДС»;

4.3. Не представлена инструкция Руководителя ОС.

ИЛИ

В результате проведения технического аудита несоответствия требованиям СДС НАКС не установлены.

Председатель рабочей группы

______________________    	               А.И. Прилуцкий

(подпись)                                                               (Ф.И.О.)

Члены рабочей группы

______________________    	                    А.И. Чупрак

(подпись)                                                               (Ф.И.О.)

______________________   	                    Н.Н. Марков

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)

С отчетом о техническом аудите

ознакомлен:

Директор ООО «Сварка»            ______________________   	                    С.Д. Иванов

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)

М.П.